Konspekt zajęć „Systemowy dom marzeń”.

Prowadzący: Tomasz Kiecana

Zagadnienie: Zapoznanie z systemem przewodowej komunikacji poprzez złącze USB

Możliwość wykorzystania treści, wiadomości i umiejętności na:

- zajęciach dodatkowych,

- innowacji pedagogicznej,

- informatyce rozszerzonej,

- programowaniu aplikacji,

- elektronice,

- automatyce

- Treści:

    - Praca ze środowiskiem Arduino IDE;

    - Przykładowy układ z Arduino Uno z wieloma światłami LED, przyciskiem dzwonkowym i dwoma czujnikami ruchu;

    - Zarządzanie wieloma światłami LED;

    - Instrukcja w digitalRead() – obsługa przycisków i czujników;

    - Stałe INPUT, INPUT_PULLUP;

- Osiągnięcia

Temat lekcji: Arduino – przyciski i czujniki.

  - Cele ogólne: uczeń potrafi pisać proste programy na Arduino

  - Cele operacyjne:

    - uczeń zna pojęcia: Arduino IDE, digitalRead(), INPUT, INPUT_PULLUP;

    - uczeń potrafi zmontować układ z Arduino z wieloma światłami LED, przyciskami i czujnikami, np. ruchu;

    - uczeń potrafi napisać program na Arduino z wykorzystaniem funkcji digitalRead()i stałych LOW, HIGH i OUTPUT sterujący wieloma światłami LED;

    - uczeń rozumie w jaki sposób działa funkcja digitalRead(), i jak ją wykorzystać w programowaniu w układach z przyciskami i czujnikami.

- Metody i formy pracy:

  - Metoda praktyczna, metoda problemowa, metoda podająca;

  - Forma grupowa i indywidualna;

- Pomoce dydaktyczne:

Komputer, środowisko programistyczne Arduino IDE, film instruktażowy, przykładowe kody w Arduino IDE do wykorzystania, zestaw ćwiczeń do wykonania, schemat połączenia Arduino z pozostałymi urządzeniami, Arduino, zestaw przekaźników – po jednym dla każdej diody, kilka lampek bądź diod LED, przycisk dzwonkowy, dwa czujniki ruchu, przewody do połączenia

- Przebieg zajęć w ramach innowacji „Systemowy dom marzeń”

  - Czynności organizacyjne:

    - Przywitanie grupy;

    - Sprawdzenie listy obecności;

    - Przygotowanie stanowiska pracy;

  - Wstęp:

    - Podanie tematu lekcji;

    - Prezentacja przygotowanych elementów układu;

  - Cześć właściwa

    - Zmontowanie układu według załączonego schematu;

    - Uruchomienie środowiska programistycznego Arduino IDE;

    - Przypomnienie uczniom budowy programu w Arduino IDE;

    - Wykonanie ćwiczenia 1 – napisanie programu włączającego lampkę w charakterze przypomnienia – przykład „wlaczenie_lampki”;

    - Wykonanie ćwiczenia 2 – napisanie programu włączającego lampki przy wciśniętym przycisku dzwonkowym (lampki świecą tylko gdy przycisk jest wciśnięty), wprowadzenie funkcji digitalRead() – przykład „przycisk_dzwonkowy”;

    - Wykonanie ćwiczenia 3 – napisanie programu włączającego lampki pojedynczym wciśnięciem przycisku i wyłączającego lampki również pojedynczym wciśnięciem przycisku – przykład „przycisk_dzwonkowy2”;

    - Wykonanie ćwiczenia 4 – napisanie programu włączającego lampki na określony czas po wciśnięciu przycisku – przykład „przycisk_dzwonkowy_czasowy”;

    - Wykonanie ćwiczenia 5 – napisanie programu włączającego i wyłączającego lampki przy użyciu dwóch czujników ruchu – przykład „czujniki_ruchu”;

  - Podsumowanie: test ewaluacyjny;