Konspekt zajęć „Systemowy dom marzeń”.

Prowadzący: Tomasz Kiecana

Zagadnienie: Zapoznanie z systemem przewodowej komunikacji poprzez złącze USB

Możliwość wykorzystania treści, wiadomości i umiejętności na:

- zajęciach dodatkowych,

- innowacji pedagogicznej,

- informatyce rozszerzonej,

- programowaniu aplikacji,

- elektronice,

- automatyce

- Treści:

    - Filtrowanie zakłóceń sieciowych;

    - Przykładowy układ z Arduino Uno;

    - Biblioteka Bounce2 z wbudowanymi funkcjami;

- Osiągnięcia

Temat lekcji: Arduino – podłączenie, konfiguracja i podstawy programowania.

  - Cele ogólne: uczeń potrafi pisać proste programy na Arduino

  - Cele operacyjne:

    - uczeń zna pojęcie Bounce2;

    - uczeń potrafi zmontować prosty układ z Arduino;

    - uczeń potrafi napisać prosty program na Arduino z wykorzystaniem biblioteki Bounce2;

    - uczeń rozumie w jaki sposób działają biblioteka Bounce2 i jak ją wykorzystać w programowaniu.

- Metody i formy pracy:

  - Metoda praktyczna, metoda problemowa, metoda podająca;

  - Forma grupowa i indywidualna;

- Pomoce dydaktyczne:

- Komputer, środowisko programistyczne Arduino IDE, film instruktażowy, przykładowe kody w Arduino IDE do wykorzystania, zestaw ćwiczeń do wykonania, schemat połączenia Arduino z pozostałymi urządzeniami, Arduino, zestaw przekaźników – po jednym dla każdej diody, kilka lampek bądź diod LED, przycisk dzwonkowy, dwa czujniki ruchu, przewody do połączenia

- Przebieg zajęć w ramach innowacji „Systemowy dom marzeń”

  - Czynności organizacyjne:

    - Przywitanie grupy;

    - Sprawdzenie listy obecności;

    - Przygotowanie stanowiska pracy;

  - Wstęp:

    - Podanie tematu lekcji;

    - Prezentacja przygotowanych elementów układu;

  - Cześć właściwa

    - Zmontowanie układu według załączonego schematu;

    - Uruchomienie środowiska programistycznego Arduino IDE;

    - Wykonanie ćwiczenia 1 – napisanie programu włączającego lampkę przy wciśniętym przycisku dzwonkowym (lampka świeci tylko gdy przycisk jest wciśnięty) przy użyci u biblioteki Bounce2, wprowadzenie biblioteki Bounce2 – przykład „bounce_przycisk_1lampka”;

    - Wykonanie ćwiczenia 2 – napisanie programu włączającego lampki przy wciśniętym przycisku dzwonkowym (lampki świecą tylko gdy przycisk jest wciśnięty), przy użyci u biblioteki Bounce2 – przykład „bounce_przycisk_kilka_lampek”;

    - Wykonanie ćwiczenia 3 – napisanie programu włączającego lampki pojedynczym wciśnięciem przycisku i wyłączającego lampki również pojedynczym wciśnięciem przycisku, przy użyci u biblioteki Bounce2  – przykład „bounce_przycisk_kilka_lampek2”;

    - Wykonanie ćwiczenia 4 – napisanie programu włączającego i wyłączającego lampki przy użyciu dwóch czujników ruchu przy użyci u biblioteki Bounce2 – przykład „bounce_czujniki_ruchu”;

  - Podsumowanie: test ewaluacyjny;