Konspekt zajęć „Systemowy dom marzeń”.

Prowadzący: Tomasz Kiecana

Zagadnienie: Programowanie w Domoticzu

Możliwość wykorzystania treści, wiadomości i umiejętności na:

- zajęciach dodatkowych,

- innowacji pedagogicznej,

- informatyce rozszerzonej,

- programowaniu aplikacji,

- elektronice,

- automatyce

- Treści:

    - Tworzenie skryptów Blockly w Domoticzu;

    - Podstawowe bloki i instrukcja warunkowa w Blockly;

- Osiągnięcia

Temat lekcji: Programowanie w Domoticzu 2.

  - Cele ogólne: uczeń potrafi połączyć Arduino z Domoticzem na Raspberry Pi i stworzyć prosty skrypt Blockly;

  - Cele operacyjne:

    - uczeń zna pojęcia: Raspberry Pi, Domoticz, przycisk w Domoticzu, zdarzenie, Blockly ;

    - uczeń potrafi stworzyć prosty skrypt Blockly w Domoticzu;

    - uczeń rozumie w jaki sposób działają skrypty w Blockly i jak je wykorzystać w automatyzacji urządzeń domowych.

- Metody i formy pracy:

  - Metoda praktyczna, metoda problemowa, metoda podająca;

  - Forma grupowa i indywidualna;

- Pomoce dydaktyczne:

Komputer, środowisko programistyczne Arduino IDE, film instruktażowy, przykładowe kody w Arduino IDE do wykorzystania, przykładowe skrypty Blockly, zestaw ćwiczeń do wykonania, schemat połączenia Arduino z Raspberry Pi, Arduino, Raspberry Pi, inne elementy niezbędne do wykonania układu (przekaźniki, czujniki otwarcia okna przycisk dzwonkowy, Lampki, radio, wentylator, przewody);

- Przebieg zajęć w ramach innowacji „Systemowy dom marzeń”

  - Czynności organizacyjne:

    - Przywitanie grupy;

    - Sprawdzenie listy obecności;

    - Przygotowanie stanowiska pracy;

  - Wstęp:

    - Podanie tematu lekcji;

    - Prezentacja urządzeń Arduino, Raspberry Pi i innych niezbędnych;

  - Cześć właściwa

    - Zmontowanie  układu według załączonego schematu;

    - Uruchomienie środowiska programistycznego Arduino IDE z wykorzystaniem gotowego skryptu;

    - Uruchomienie Domoticza;

    - Wykonanie ćwiczenia 1 – wprowadzenie zdarzeń poprze napisanie pierwszego skryptu w Blockly w Domoticzu  – przy włączeniu lampki folia LED staje się nieprzezroczysta – przykład „oswietlenie1”;

    - Wykonanie ćwiczenia 2 – napisanie skryptu w Blockly w Domoticzu  – przy wyłączeniu lampki folia LED staje się przezroczysta– przykład „oswietlenie2”;

    - Wykonanie ćwiczenia 3 – napisanie skryptu w Blockly w Domoticzu  – przy zamknięciu okna uruchamia się wentylator – przykład „wentylator1”;

    - Wykonanie ćwiczenia 4 – napisanie skryptu w Blockly w Domoticzu  – przy otworzeniu okna wyłącza się wentylator – przykład „wentylator2”;

    - Wykonanie ćwiczenia 5 – napisanie skryptu w Blockly w Domoticzu  – o godzinie 6:30 w dzień powszedni włącza się radio – przykład „wlacz_radio”;

    - Wykonanie ćwiczenia 6 – napisanie skryptu w Blockly w Domoticzu  – o godzinie 7:30 w dzień powszedni wyłącza się radio – przykład „wylacz_radio”;

    - Wykonanie ćwiczenia 7 – napisanie skryptu w Blockly w Domoticzu  – o godzinie 8:00 na weekendzie włącza się radio – przykład „wlacz_radio_weekend”

  - Podsumowanie: test ewaluacyjny;