Konspekt zajęć „Systemowy dom marzeń”.

Prowadzący: Radosław Kowalczuk

Zagadnienie: Programowania diod adresowalnych cz. 1.

Możliwość wykorzystania treści, wiadomości i umiejętności na:

- zajęciach dodatkowych,

- innowacji pedagogicznej,

- elektronice,

- automatyce,

- urządzenia techniki komputerowej,

- eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

- organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjna budowlanych

- Treści:

    - Zapoznanie z zaletami i wadami diod adresowalnych.

    - Uczniowie poznają parametry dostępnych diod.

    - Podłączamy diody do zasilania i podłączamy do ESP

    - Konfiguracja w ESP easy i Domoticzu

- Osiągnięcia

Temat lekcji: Programowania diod adresowalnych cz. 1.

  - Cele ogólne: uczeń potrafi wybrać odpowiednie urządzenie i wie jak je podłączyć do zasilania

  - Cele operacyjne:

    - uczeń zna pojęcia:  diody, diody adresowane, kondensator, rezystor, opornik, multimetr, Arduino IDE

    - uczeń potrafi podłączyć diody adresowalne do ESP i przeprowadzić ich konfigurację, potrafi zaprogramować podstawowe polecenia

    - uczeń rozumie ideę zagrożenia związane z ładunkiem elektrostatycznymi, wie w jakiej kolejności podłączyć zasilanie aby nie uszkodzić diod, rozumie programowanie,

- Metody i formy pracy:

  - Metoda praktyczna, metoda problemowa, metoda podająca;

  - Forma grupowa i indywidualna;

- Pomoce dydaktyczne:

Komputer z dostępem do internetu, prezentacja , zestaw ćwiczeń do wykonania; ESP, RP, przewody, Arduino IDE

- Przebieg zajęć w ramach innowacji „Systemowy dom marzeń”

  - Czynności organizacyjne:

    - Przywitanie grupy;

    - Sprawdzenie listy obecności;

    - Przygotowanie stanowiska pracy;

  - Wstęp:

    - Podanie tematu lekcji;

    - Programowania diod adresowalnych cz. 1;

  - Cześć właściwa

    - Wykonanie ćwiczenia 1 –  Uczniowie znajdują w internecie podstawowe informacje na temat AdafruitNeoPixel  ;

    - Wykonanie ćwiczenia 2 – tworzą przykłady sterowania diodami ze wtyczki do ESP easy ;

    - Wykonanie ćwiczenia 3 – uczniowie wgrywają pierwszy przykład do Arduino IDE;

  - Podsumowanie: test ewaluacyjny;

  - Praca domowa Zapoznać się z filmem edukacyjnym edukacyjnym przewidzianym na kolejny temat lekcji a umieszczonym na stronie sdm.zsp4zamosc.edu.pl