KONSPEKT Z LEKCJI „Systemowy dom marzeń”.

Prowadzący – LeM

Możliwość wykorzystania treści, wiadomości i umiejętności na:

-	zajęciach dodatkowych,

-	innowacji pedagogicznej,

-	informatyce rozszerzonej,

-	programowaniu urządzeń sieciowych,

-	elektronice,

-     automatyce.

- Temat: Urządzenia sieciowe - uruchomienie kamery BCS IP.

- Czas trwania: 2 x 45 minut.

- Cele lekcji:

- Poznawczy: uczeń poznaje pojęcia: monitoring, kamera IP, różne metody zasilania kamery, możliwości sterowania, poznaje sposoby podłączania kamery do sieci informatycznej, ustalenia i nadania numeru sieciowego IP kamery.

- Praktyczny: uczeń potrafi podłączyć kamerę do zasilania, potrafi włączyć kamerę do sieci informatycznej, uruchomić procedurę podstawowej konfiguracji kamery, zastosować narzędzia programu skanowania adresów w sieci informatycznej, wyszukania IP kamery.

- Wychowawczy: budzenie zdolności poznawczych, umiejętne kierowanie kolejnością etapów bodowy konstrukcji informatycznych, odpowiedzialności za wykonywane czynności i ich następstwa, zwrócenie uwagi na prawidłową organizację stanowiska pracy, zachowanie BHP na stanowisku, dokładność wykonywanych czynności, poszanowanie cudzej pracy i cudzych dokumentów.

- Metody nauczania: wykład z prezentacją, ćwiczenia, pokaz.

- Środki dydaktyczne: komputer i oprogramowanie, film, tablica, kamera BCS IP z osprzętem i instrukcją, przewody sygnałowe, zasilacze PoE, oprogramowanie VLC media player.

- Przebieg lekcji:

- podanie tematu lekcji i uświadomienie celu lekcji;

- podanie nowego materiału, prezentacja filmu z komentarzem prowadzącego;

- próba podłączenia i uruchomienia zestawu kamery BCS IP;

- pokazanie obrazu z kamery IP na monitorze, kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności, sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji;

- podsumowanie, test ewaluacyjny.