Konspekt zajęć „Systemowy dom marzeń”.

Prowadzący: Radosław Kowalczuk

Zagadnienie: Instalacja i konfiguracja wolnego oprogramowania Esp Easy na ESP8266.

Możliwość wykorzystania treści, wiadomości i umiejętności na:

- zajęciach dodatkowych,

- innowacji pedagogicznej,

- elektronice,

- automatyce,

- urządzenia techniki komputerowej,

- eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

- sieci komputerowe

- Treści:

    - Znalezienie i instalacja wersji stabilnej aktualnego oprogramowania ESPeasy.

    - Nawiązanie komunikacji z domyślnymi ustawieniami urządzenia. Można do tego wykorzystać telefony komórkowe uczniów.

    - Przyłączenie do sieci lokalnej.

    - Konfiguracja ustawień sieciowych, konfiguracja bezpiecznego hasła, dodanie komunikacji do Domoticza,

    - Dodanie przykładowego urządzenia.

- Osiągnięcia

Temat lekcji: Instalacja i konfiguracja wolnego oprogramowania Esp Easy na ESP8266..

  - Cele ogólne: uczeń potrafi zainstalować ESP easy i je skonfigurować

  - Cele operacyjne:

    - uczeń zna pojęcia:  ESP ESAY, adres IP, maska podsieci, brama sieciowa, SID

    - uczeń potrafi zainstalować najnowszą wersję oprogramowania, podłączyć do sieci wi-fi i dokonać prostej konfiguracji

    - uczeń rozumie ideę konfiguracji, w szczególności nowe hasło, dodanie do sieci lokalnej, przepisanie stałego adresu, dodanie do Domoticza.

- Metody i formy pracy:

  - Metoda praktyczna, metoda problemowa, metoda podająca;

  - Forma grupowa i indywidualna;

- Pomoce dydaktyczne:

Komputer z dostępem do internetu, prezentacja , zestaw ćwiczeń do wykonania, router wi-fi

- Przebieg zajęć w ramach innowacji „Systemowy dom marzeń”

  - Czynności organizacyjne:

    - Przywitanie grupy;

    - Sprawdzenie listy obecności;

    - Przygotowanie stanowiska pracy;

  - Wstęp:

    - Podanie tematu lekcji;

    - Instalacja i konfiguracja wolnego oprogramowania Esp Easy na ESP8266;

  - Cześć właściwa

    - Wykonanie ćwiczenia 1 –  Uczniowie znajdują w internecie podstawowe informacje na temat ESP Easy i odnajdują najnowszą wersję oprogramowania ;

    - Wykonanie ćwiczenia 2 – wgrywają oprogramowanie na 2 sposoby

    - Wykonanie ćwiczenia 3 – łączą się z internetem np. przy pomocy smartfona i dodają do sieci lokalnej.

    - Wykonanie ćwiczenia 4 – przeprowadzają konfigurację przy pomocy przeglądarki internetowej łącząc się zdalnie;

  - Podsumowanie: test ewaluacyjny;

  - Praca domowa Zapoznać się z filmem edukacyjnym edukacyjnym przewidzianym na kolejny temat lekcji a umieszczonym na stronie sdm.zsp4zamosc.edu.pl