Konspekt zajęć „Systemowy dom marzeń”.

Prowadzący: Radosław Kowalczuk

Zagadnienie: Konfiguracja i dodanie rozwiązania BLEBOX do sterowania ściemniaczem LED i roletą.

Możliwość wykorzystania treści, wiadomości i umiejętności na:

- zajęciach dodatkowych,

- innowacji pedagogicznej,

- elektronice,

- automatyce,

- urządzenia techniki komputerowej,

- eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

- organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjna budowlanych

- Treści:

    - Dodanie urządzenia przy pomocy telefonu komórkowego lub laptopa. Dodanie urządzenia do sieci WIFI.

    - Odnajdywanie w dokumentacji domyślnych adresów.

    - Zabezpieczenie urządzanie hasłem.

    - Resetowanie urządzenia.

    - Przypisanie stałego adresu do urządzenia w MikroTIK.

    - Dodawanie urządzenia do systemu Domoticz.

    - Dodawanie urządzenia i sterowanie nim z poziomu Domoticza.

- Osiągnięcia

Temat lekcji: Konfiguracja i dodanie rozwiązania BLEBOX do sterowania ściemniaczem LED i roletą.

  - Cele ogólne: uczeń potrafi wybrać odpowiednie urządzenie i wie jak je podłączyć do zasilania

  - Cele operacyjne:

    - uczeń zna pojęcia:  blebox, stały adres w DHCP,aders MAC

    - uczeń potrafi  skonfigurować urządzenie typu BLEBOX. Potrafi go zresetować, dołączyć do sieci lokalnej. Potrafi ustawić stały adres sieciowy w urządzeniu Microtik dla danego urządzenia BLEBOX. Potrafi podłączyć roletę

    - uczeń rozumie ideę łączności bezprzewodowej i zna zagrożenie związane z sieciami bezprzewodowymi i możliwości występowania zakłóceń

- Metody i formy pracy:

  - Metoda praktyczna, metoda problemowa, metoda podająca;

  - Forma grupowa i indywidualna;

- Pomoce dydaktyczne:

Komputer z dostępem do internetu, prezentacja , zestaw ćwiczeń do wykonania; wi-fi, blebox, Domoticz

- Przebieg zajęć w ramach innowacji „Systemowy dom marzeń”

  - Czynności organizacyjne:

    - Przywitanie grupy;

    - Sprawdzenie listy obecności;

    - Przygotowanie stanowiska pracy;

  - Wstęp:

    - Podanie tematu lekcji;

    - Konfiguracja i dodanie rozwiązania BLEBOX do sterowania ściemniaczem LED i roletą;

  - Cześć właściwa

    - Wykonanie ćwiczenia 1 –  Uczniowie znajdują w internecie podstawowe informacje na temat urządzeń blebox, odnajduje instrukcję obsługi poszczególnych urzadzeń ;

    - Wykonanie ćwiczenia 2 – prezentacja urządzeń w podziale na  grupy, grupy wymieniają, korzystając z internetu, zalety i wady rozwiązań bezprzewodowych;

    - Wykonanie ćwiczenia 3 – uczniowie znajdują informacje o sposobie zasilania poszczególnych urządzeń;

    - Wykonanie ćwiczenia 4 – jeśli są dostępne urządzenia uczniowie podłączają poszczególne urządzenie do źródła zasilania zwracając uwagę na polaryzację i napięcie zasilania by nie uszkodzić urządzeń;

    - Wykonanie ćwiczenia 5 – dodają urządzenia do Domoticza w sposób zdalny

  - Podsumowanie: test ewaluacyjny;

  - Praca domowa Zapoznać się z filmem edukacyjnym edukacyjnym przewidzianym na kolejny temat lekcji a umieszczonym na stronie sdm.zsp4zamosc.edu.pl